Согласно член 11, став (4) од Законот за градење („Службен весник на РМ“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 и 149/14), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

за  техничките карактеристики и димензиите на патеката за движење

на лица со телесен хендикеп и лица со оштетен вид

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките карактеристики и димензии на тротоарите и патеките за движење на лицата со телесен хендикеп и лицата со оштетен вид во централното градско јадро и во парковите по кои се движат лицата со телесен хендикеп и лицата со оштетен вид.

Член 2

(1) Тротоарите и пешачките патеки треба да бидат пристапни и меѓусебно поврзани во просторот, прилагодени за ориентација и со нагиби кои не можат да бидат поголеми од 5% (1:20).

(2) Најголемиот нагиб на тротоарите и пешачките патеки нормално на правецот на движење треба да биде 2%.

Член 3

(1) Заради несметано движење на лицата со телесен хендикеп и користење на инвалидска количка, широчината на тротоарите и пешачките патеки треба да биде 180,оо см.

(2) Површината на тротоарот и пешачката патека треба да е цврста, рамна и отпорна на лизгање.

(3) Сите решетки, капаци и шахти треба да бидат безбедни за движење на лицата со телесен хендикеп и лицата со оштетен вид и да бидат поставени во равниште со површината на тротоарот и пешачката патека.

Член 4

Заради несметано движење на лицата со оштетен вид, тротоарите и пешачките патеки треба да имаат релјефна линија на водење, односно релјефна обработка на површината која ќе служи за усмерување на слепите лица и лицата со оштетен вид. На крајот од тротоарот или пешачката патека и на местата на промена на смерот на движењето, смерот се означува со промена во структурата на релјефната обработка.

Член 5

(1) На плоштадите или на другите поголеми пешачки површини, со контрастни бои и материјали, се обезбедува воочливост на главните текови на движење и нивните промени на правците.

(2) Во коридорот на основните пешачки движења на тротоарите и пешачките патеки, не смее да се поставуваат столбови, рекламни панои или други препреки, додека постоечките препреки треба да се видливо обележени.

(3) Деловите од зградите (балкони, еркери, висечки рекламни паноа и сл.), како и долните делови од крошните на дрвата кои се наоѓаат непосредно покрај тротоарите и пешачките патеки, треба да се на мин. височина од 250,оо см. во однос на површината на тротоарот и пешачката патека.

Член 6

(1) Тротоарите и пешачките патеки кои се во оквир на јавните и рекреативни површини треба да бидат осветлени, означени и со обезбедени места за одмор со клупи во должина на правецот на движење.

(2) Клупите треба да имаат седиште на височина од 45,оо см. и ракохвати на височина од 70,оо см. мерено од површината на тротоарот или пешачката патека.

(3) Од вкупниот број на клупи покрај тротоарите и пешачките патеки, 50% треба да бидат со карактеристики опишани во ставот (2) од овој член.

(4) Покрај клупите, треба да се обезбеди простор со површина 110,оо см. х 140,оо см. заради сместување на помагалата за движење на лицата со телесен хендикеп.

Член 7

Тротоарот, односно пешачката патека треба да биде:

- подигната во однос на коловозот со прирабник со височина од мин. 3,оо см., изведена од типски елементи;

- кога е во ниво со коловозот, треба да биде разделена со ограда чија височина ќе биде 90,оо см.;

- поврзана со останатите пешачки површини без препреки; и

- доколку помеѓу тротоарот, односно пешачката патека и останатите пешачки површини постои висинска разлика, истите треба да бидат поврзани со соодветни елементи на пристапност за совладување на висинските разлики.

Член 8

Кога покрај тротоарот, односно пешачката патека се наоѓа велосипедска патека или паркиралиште, потребно е да се изведе разграничување со денивелација од мин. 3,оо см., со зелена површина, типски елементи и сл.

Член 9

Целокупната комунална и урбана опрема (клупи, маси, сообраќајни знаци, канделабри за осветлување, корпи за отпадоци, држачи за велосипеди, рекламни паноа и сл.) треба да биде поставена покрај работ на тротоарот, односно пешачката патека, така што нема да претставува препрека за лицата со телесен хендикеп, слепите лица и лицата со оштетен вид.

Член 10

Целокупната испакната комунална опрема закачена на ѕидовите од објектите покрај тротоарот, односно пешачката патека и која се наоѓа на височина од 70,оо см. до 220,оо см. и чие испакнување е поголемо од 10,оо см., треба да биде изведена со својата полна должина и широчина до работ на тротоарот, односно пешачката патека или означена на начин што пешачката површина под нив ќе се зголеми за 3,оо см. во однос на околното ниво.

Член 11

Сите новопроектирани тротоари, односно пешачки патеки, кое не се отпочнати со изградба, треба да бидат изведени врз основа на одредбите на овој правилник.

Член 12

При реконструкција на постоечки тротоари, односно пешачки патеки, реконструкцијата на истите треба да се одвива според одредбите на овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број ________________                                                                                 М и н и с т е р,

од ________________год.                                                                        Миле Јанакиески

С к о п ј е